## Slide 1
请扫码登记
无线网名称：BUAA_SME3， 无线网密码：sme41sme
扫码登记
课程微信群

## Slide 2
2
2
2020年10月21日
微电子器件实验
彭守仲
北京航空航天大学 微电子学院
第一馆203办公室 shouzhong.peng@buaa.edu.cn
核心专业课
B3I493220
Notes: 2

## Slide 3
直流特性测量与分析
直流特性实验内容
1、二极管的直流特性测量与分析
2、双极型晶体管的直流特性测量与分析
3、场效应晶体管的直流特性测量与分析
实验要求和目的：
1、了解通用仪表的的基本原理和使用方法
2、了解被测器件各项参数的定义和测量方法
3、掌握被测器件直流特性和相关机理

## Slide 4
V
VBE
A
IB
VCE
回顾
实验二、双极型晶体管输入特性
（VCE=0V(短路)或VCE=0.5V）
注意事项：
VCE=0V时CE端不需要连接电压源，只需用导线连接
VCE太大会烧毁器件（小心烫手），建议VCE=0.5V
反向击穿电压约为-12.5V
V
A
注意事项
请测量发光二极管（小心烫手）
反向击穿电压大于30V
实验一、二极管直流特性

## Slide 5
回顾
V
A
二极管两端的电压测量
万用表的二极管测量模式不能用于电压测量
测量结果随时间变化
电容的充放电过程导致读数变化
交流电等带来的噪音

## Slide 6
二、双极型晶体管的直流特性测量与分析
输出特性曲线
输出特性曲线
测试器件
C
E
B

## Slide 7
二、双极型晶体管的直流特性测量与分析
输出特性曲线
输出特性曲线
测试器件
IB
VCE
IC
C
E
B
S9018 NPN型晶体管

## Slide 8
二、双极型晶体管的直流特性测量与分析
输出特性曲线
基本测试原理电路如右图所示，测试时用逐点测试的方法把一条条曲线描绘出来。
输出特性曲线
IB
VCE
IC
测试电路图
C
E
B
A
A
V
VCE
IC
IB
RB
100kΩ
EB
EC

## Slide 9
二、双极型晶体管的直流特性测量与分析
输出特性曲线
1.调节EB使
IB=20/40/60/80/100μA
2.调节EC使
EC =0.1-1V以及1-10V
3.测量VCE和IC并画图
电压源
产生电压EB和EC
手持式万用表1
测量电压VCE
台式万用表
测量电流IB
手持式万用表2
测量电流IC
C
E
B
A
A
V
VCE
IC
IB
RB
100kΩ
EB
EC
S9018

## Slide 10
课后思考
双极型晶体管的截止区、放大区、饱和区分别具有什么特点？
当VCE增大时， IB如何变化？内在机理是什么？
课后思考

## Slide 11
二、双极型晶体管的直流特性测量与分析
输出特性曲线
1.调节EB使
IB=20/40/60/80/100μA
2.调节EC使
EC =0.1-1V以及1-10V
3.测量VCE和IC并画图
电压源
产生电压EB和EC
手持式万用表1
测量电压VCE
台式万用表
测量电流IB
手持式万用表2
测量电流IC
C
E
B
A
A
V
VCE
IC
IB
RB
100kΩ
EB
EC
S9018